## Slide 1
LABORATORIO DE MEDICIONES

## Slide 2
LABORATORIO DE MEDICIONES
Métodos de cero o de equilibrio
PUENTE DE HILO
Es un método para medición de resistencias de forma rápida y con mayor exactitud que la obtenida con un óhmetro.
Es una variante del puente de Wheatstone

## Slide 3
LABORATORIO DE MEDICIONES
Características
Valores de resistencia entre 0,1 Ω y 10.000 Ω
La exactitud posible con este método es del
orden de 1% en la zona central de la escala y
de 2% en las intermedias.
Requiere solamente una resistencia patrón para
cada gama de medición (1/10 de la R patrón)

## Slide 4
LABORATORIO DE MEDICIONES
Puente de hilo de Kirchhoff
Se emplea comúnmente para medir resistencias entre 10 y 100 Ω.
El puente a cursor es una simplificación del puente de Wheatstone, en el que se obtiene el equilibrio por medio de un cursor que se mueve a lo largo de un alambre de manganina, constantán u otro material análogo.

## Slide 5
LABORATORIO DE MEDICIONES

## Slide 6
LABORATORIO DE MEDICIONES
Desplazando el cursor sobre el hilo tensado, se llega a un estado en el cual el galvanómetro no acusa circulación de corriente, esto es cuando la diferencia de potencial entre C – D sea nula. Esto es consecuencia de que la caída de tensión entre A –D es igual a la caída entre A – C, lo mismo para D – B y C- B.
Condición de equilibrio

## Slide 7
LABORATORIO DE MEDICIONES
Forma práctica del puente a cursor
El alambre de la resistencia A B mide 100 cm y está tensado entre los soportes de cobre C y D. Sobre el alambre se marca una escala métrica. El cursor se desplaza a lo largo de la escala.

## Slide 8
LABORATORIO DE MEDICIONES
El equilibrio se consigue moviendo el cursor K´ a lo largo del alambre, hasta que el galvanómetro deje de desviarse. Sea L la distancia desde el extremo izquierdo de la escala hasta K´; cuando el puente está equilibrado 100 – L será la distancia desde K´ al extremo derecho y r es la resistencia por unidad de longitud.
El alambre de cursor no es tan preciso como las resistencias de los otros tipos de puentes.

## Slide 9
LABORATORIO DE MEDICIONES
En la forma en que es usado actualmente el puente a cursor no se basa en un hilo sino en un reóstato de tres terminales, de variación lineal (resistencia proporcional a la rotación del brazo móvil).
Al desplazarse el brazo móvil sobre Rt, se alteran las dos partes de la misma R1 y R2, pero manteniendo invariable su suma.

## Slide 10
LABORATORIO DE MEDICIONES
Packmann, MEDICIONES ELÉCTRICAS, Buenos Aires: Arbó
Cuando se encuentra la posición de equilibrio (es decir cuando la corriente por el galvanómetro es nula), el valor resultante para Rx es:

## Slide 11
PUENTE DE HILO
LABORATORIO DE MEDICIONES
FOTO: LABORATORIO DE MEDICIONES – DEPTO.ELECTROTECNIA INSPT-UTN

## Slide 12
UTN-INSPT
LABORATORIO DE MEDICIONES ©2020
LIC. RICARDO DEFRANCE
ricardo.defrance@inspt.utn.edu.ar